## Slide 1: Soutenance Projet Industriel 5A Déploiement du datalogging & Centralisation des données « Testeurs »
Tuteur industriel: O. Capiaux
Tuteur académique: B. Martin

## Slide 2: Datalog & Centralisation
Introduction
Exigences QS 9000 - ISO TS 16949
Spécifications
Logiciels utilisés
Etat de l’existant
Analyse
Fonctions du système
Perspectives d’amélioration
Gestion de projet

## Slide 3: Introduction
Magneti Marelli Systèmes électroniques
Tableaux de bord, module habitacle, infotainment & télématique
Objectifs du service Test Usine
Maintenance électronique & informatique des moyens de test.
Suivi des indicateurs clés se fait à l’aide de la Maîtrise Statistique des Procédés
Diagramme de Pareto;
Plan d’expérience;
Capabilité machine/procédé;
etc

## Slide 4: Introduction
Organisation de l’usine

## Slide 5: Introduction
Types de tests et testeurs

## Slide 6: Exigences QS 9000 - ISO TS 16949
Vérification pour chaque moyen
  Capabilités préliminaires du moyen;
  Capabilités périodiques annuelles du moyen.
Amélioration continue  identification et mise en place d’actions lorsque:
  Variation excessive (dispersion);
  Moins de 100% de capabilité au démarrage.
Mise en place
  Les 4 techniciens dédiées doivent s’assurer que leurs moyens de test sont capables de respecter les limites de spécification.

## Slide 7: Spécifications
Définition du projet:
Mise en place d’un serveur SQL
   Centralisation des données testeurs grandes séries;
   Automatisation de la remontée des données.
Champs d’activité du projet:
Déploiement du datalogging sur les testeurs à l’aide de datalog, de parser ou par développement de routines;
Réalsation de requêtes SQL d’importation;
Réalisation de requête sous Minitab pour traitement statistiques (capabilités, R&R, …).
Ressources humaines associées:
1 ingénieur support pour la génération datalogs des testeurs ICT;
1 ingénieur support pour la génération datalogs des testeurs fonctionnels et support Minitab;
3 ingénieurs + 5 techniciens test pour le déploiement.

## Slide 8: Logiciels utilisés
National Instruments TestStand (Version 2.5 à 2014)
Sequenceur de test;
Générateur de données de test.
Microsoft Office Access 2010
Base de données relationnelle;
Compatible avec requêtes SQL.
Microsoft Windows Server 2012 R2
Système d’exploitation orienté réseaux.
Microsoft SQL Server Enterprise 2014
SGBD composé de 5 moteurs (SSAS, SSIS, OLAP, OLTP & Agent SQL);
Administration via SQL Server Management Studio & développement via Data Tools.
Minitab 17.2
Logiciel de statistiques (capabilité, R&R, cartes de contrôle, …)

## Slide 9: Etat de l’existant
Logiciels pour générer les capabilités:
  CP2012 & CP2014  1 fichier à la fois & mise en forme des données compliquées
  Access Database  mise en forme des données compliquées & pas de graphiques
  Etc.
Standard au niveau usine inexistant:
  EOL Loccioni SMEG/GIORGIO  architecture Access Telematic
  ICT Manuel  fichiers textes .res
  EOL Aeroflex ATB1, 2  architecture Access Generic Recordset
  EOL Système & Préf RT6  architecture Access TestStand 2.1
  ICT Handler  architecture Access TestStand 2.1
  APF, EOL Giorgio Display  fichiers textes
  ATB3 ?
  Etc.

## Slide 10: Analyse
Périmètre du déploiment du datalogging
Définition des testeurs concernés par le projet
Définition d’un modèle relationnel de base de données
Reprise de l’architecture standard de données de TestStand Telematic avec modifications
Volumétrie prévisionnelle des données
Calculs à partir du volume des données compressée sous le format Access
Moyenne du volume des données produites sur une période donnée  10 To
Juin 2016

## Slide 11: Fonctions du système
Schéma de principe

## Slide 12: Déploiement du datalogging FP1: Envoi données via parser TestStand
Schéma de principe

## Slide 13: Déploiement du datalogging FP1: Envoi données via parser TestStand
  Concerne TestStand 2012 ou +
  Avantages:
    Ne prolonge pas le temps de test sauf si CPU insuffisant
    Pas de stockage de données (Database Access) sur les PC
    Le testeur envoie les données vers le serveur dès la fin du test (~temps réel)
    Utilise un utilitaire (Offline Results Processing Utility)
  Désavantages:
    Peu de testeurs sous TestStand 2012 ou + (8 actuellement dont 2 EOL SMEG)
  Exemple  Testeur EOL SMEG02
    ~15 secondes d’importation par fichier contenant 2 pièces (Head0 & Head1)

## Slide 14: Déploiement du datalogging FP1: Envoi données via parser TestStand
Schéma de principe

## Slide 15: Déploiement du datalogging FP1: Envoi données via parser TestStand
Architecture base de données d’importation Production
Schéma Telematic V2
Procédures stockées utilisées
  dbo.InsertUUTResult
  dbo.InsertStepResult
  dbo.InsertSeqCall
  dbo.InsertNumericLimitStep
  dbo.InsertNumericLimit
  dbo.InsertPropResult
  dbo.InsertAnalogWaveForm
  dbo.InsertDigitalWaveForm
  dbo.InsertPropBinary
  dbo.InsertIviWave

## Slide 16: Déploiement du datalogging FP2: Envoi données via parser FTP
Schéma de principe

## Slide 17: Déploiement du datalogging FP2: Envoi données via parser FTP
  Concerne les ICT & TestStand 2010 ou -
  Avantages:
    Solution palliative (pour les testeurs disposant de TestStand)
    Pas de changement sur les architectures de test actuelles
  Désavantages:
    Les données sont récupérées par le serveur toutes les 5 min  pas de temps réel
    Blocage des database Access par TestStand
    S’adapter aux architectures (EOL Octo != EOL SMEG != ICT etc.)
  Exemples:
    Testeur ICT Handler L15
      Database non bloquée, copie ttes les 5 min  ~3s
    Testeur EOL SMEG+06
      Database bloquée, copie faites entre 1j et 4j  entre 1 et 3 min
    Testeur EOL GM ERA 1
      Database bloquée, copie faites à chaque fois qu’on renomme la database

## Slide 18: Déploiement du datalogging FP2: Envoi données via parser FTP
Requête de récupération de base de données Access

## Slide 19
Schéma de principe
Déploiement du datalogging & Centralisation des données FP3.1: Transformation & filtrage des données

## Slide 20: Déploiement du datalogging & Centralisation des données FP3.1: Transformation & filtrage des données
Architecture base de données d’importation Production
Schéma Alfaautomation
Schéma Telematic

## Slide 21
Déploiement du datalogging & Centralisation des données FP3.1: Transformation & filtrage des données

## Slide 22: Centralisation des données FP3.2: Transformation & filtrage des données
Schéma de principe

## Slide 23: Centralisation des données FP3.2: Transformation & filtrage des données
Données venant de TestStand 2012 ou +

## Slide 24: Centralisation des données FP3: Transformation & filtrage des données
Architecture base de données DMCapabiliteRetest
Fin juin  166 763 488 lignes  FACT_MEASURE_ICT  600 Mo de données (20 jours de prod)
402 489 974 lignes dans FACT_MEASURE_EOL  12 Go de données (50 jours de prod)
Full Back up de la base de données tous les jours à 12:15
Log Back up de la base de données toutes les heures
8719 o/ligne
696 o/ligne
Archivage
Archivage
Gestion erreurs

## Slide 25: Déploiement du datalogging FP4: Paramétrage des testeurs
Schéma de principe

## Slide 26: Déploiement du datalogging FP4: Paramétrage des testeurs
Paramètres des testeurs centralisées
  ID  N°TST du testeur
  CITU  N°CITU du PC
  IP  adresse IP ou DNS
  STATION_ID  Nom du PC donné par TestStand ou Tracabilite_01.mtl
  LOGIN  Identifiant du PC
  PASSWORD  Mot de passe du PC
  LOCATION  Répertoire contenant les base de données Access
  TYPE_IMPORT  importation depuis Testeurs vers Windows Server
  TYPE_PRODUCTION  importation entre BDD Access et BDD Production
  TYPE_EXPORT  exportation depuis BDD DMCapabiliteRetest vers Minitab, Excel
50 testeurs actuellement raccordés au serveur SQL

## Slide 27: Centralisation des données FP5: Indexation du DataMart
Schéma de principe

## Slide 28: Centralisation des données FP5: Indexation du DataMart
Clustered Columnstore Index (new SQL Server 2014 feature)
B-tree index:
Stocke les lignes de chaque table par page d’index
Columnstore Index:
Stocke les colonnes de la table par page d’index

## Slide 29: Centralisation des données FP6: Partitionnement & Archivage
Schéma de principe

## Slide 30: Centralisation des données FP6: Partitionnement & Archivage
Pourquoi partitionner?  Diviser en plusieurs parts les grandes tables
Aide à une meilleure maintenance de la table
Réduit le temps de réponse de la lecture
Dans notre cas  Partitionnement horizontal
Partition journalière sur la colonne START_DATE_TIME
365 jours de partitions accessible dans la base de données DMCapabiliteRetest
Toujours faire une requête avec un filtre sur START_DATE_TIME

## Slide 31: Centralisation des données FP6: Partitionnement & Archivage
Partitionnement = Archivage (ou suppression) simple
1 an de d’historisation  365 partitions
Chaque jour  la plus ancienne partition est détruite & une nouvelle partition est créée
Appel de la procédure stockée dbo.ManagePartition chaque jour à 01:00

## Slide 32: Centralisation des données FP6: Partitionnement & Archivage
Exemple:
Requêtes avec SQL Server Management Studio 2014

## Slide 33: Centralisation des données FP7: Gestion des événements & Monitoring
Schéma de principe

## Slide 34: Centralisation des données FP7: Gestion des événements & Monitoring
SSIS Reports of all executions
Job Activity Monitor, Database Mail, triggers, log file viewer etc.

## Slide 35: Centralisation des données FP7: Gestion des événements & Monitoring
Database Tuning Advisor
SQL Server Profiler

## Slide 36: Centralisation des données FP8: Mise en forme des données
Schéma de principe

## Slide 37: Centralisation des données FP8: Mise en forme des données
Procédure stockée retournant données EOL  Minitab
15 à 30s pour retourner les données de 2 testeurs grandes séries avec 2 références (NIP)

## Slide 38: Centralisation des données FP8: Mise en forme des données
Procédure stockée retournant données ICT  Minitab
15 à 30s pour retourner les données de 2 testeurs grandes séries avec 2 références (NIP)

## Slide 39: Centralisation des données FP8: Mise en forme des données
Traitement des données par Minitab  en cours d’étude
Etude de la réalisation de l’interface utilisateur par M. Naour
Possibilité d’enlever les valeurs aberrantes avant traitement
Insertion des données dans la feuille de travail Minitab

## Slide 40: Centralisation des données FP8: Mise en forme des données
Exemple  Analyse de capabilité

## Slide 41: Centralisation des données FP9: Données métiers en self-service
Schéma de principe

## Slide 42: Centralisation des données FP9: Données métiers en self-service
Mise en forme des données métiers selon les besoins des utilisateurs

## Slide 43: Perspectives d’amélioration
Poursuite du déploiement du datalogging sur ICT manuels
Poursuite du déploiement de TestStand 2012 sur les testeurs APF, Screening, EOL Vision, Flasher & Boundary Scan
Mise en place d’une agrégation périodique des données à l’aide d’une base de données multidimensionnelle

## Slide 44: Gestion de projet
Planning Prévisionnel
Planning Réel

## Slide 45: Gestion de projet
Rebondissements
Dans la fonction FP2  essais de recompilation de la DLL permettant de fermer la connexion entre TestStand & base de données Access non fructueux
En milieu de projet, rebuild d’index devenu impossible (provoquait des fuites de mémoire)
   1 semaine de recherche pour trouver le correctif Microsoft
Rédaction de procédure (SOP)
Déploiement du datalogging;
Maintenance et administration de la centralisation des données;
Redémarrage du serveur après arrêt impromptu.

## Slide 46
  Merci pour votre attention!
  Avez-vous des questions?